KING

gates

Instruktionsbok

Grindöppnare

Star 224 – kontrollenhet för 1 till 2 motorer 24 Volt

Star M 224 – kontrollenhet för 1 till 2 ”Modus” motorer 24 Volt

Innehållsförteckning

1 – Produktbeskrivning	3

2 – Elektriska anslutningar	6

3 – Programmering av fjärrkontroller	7

4 – Inställning av kontrolleneten	8

5 – Beskrivning av DIP-switchar	9

6 – Programmering av grindmanövrering	10

7 – Programmering av partiell öppning (för fotgängare)	13

8 – Justeringsvred	14

9 – Lysdioder	15

10 – Kabelanslutna kommandoenheter	16

11 – Säkerhetsskydd	17

12 – Andra tillbehör som kan anslutas	19

13 – Inbyggda kortmoduler	20

14 – Problem och lösningar	20

# 1 – Produktbeskrivning

### 1A – Översikt

### 1B - Driftförberedelser

Kontrollenheten är konstruerad för att styra automatiken i en eller två motordrivna grindöppnare som matas med 24VDC.

För att systemet ska fungera måste följande procedurer utföras:

- Koppla in matningsspänning, motorerna och önskade tillbehör enligt kapitel 2.

- Ställ in DIP-switcharna (kapitel 4A) och justeringsvreden (kapitel 4B) beroende på önskad funktionalitet och vilken utrustning som ingår i systemet.

- Följ antingen proceduren för standardprogrammering (kapitel 6B), eller avancerad programmering (kapitel 6D), för att programmera in start och stopp för öppnings- och stängningsrörelsen.

- Utför kontrollerna som beskrivs i kapitel 6C (varningar inför driftsstart).

OBS! Om kontrollenheten inte fungerar korrekt trots att dessa steg utförts, se kapitel 9 ”LED för statussignaler”, för att felsöka och kapitel 14 ”Problem och åtgärder” för att försöka åtgärda felet.

### 1C – Grundfunktioner

- Styrning och kontroll av en eller två 24 VDC motorer (kontakt 24, 25, 26, 27).

- Dubbla ingångar för reglering av ändläge öppning-stängning (kontakt 3, 4, 5, 6, 7).

- Inbyggd 433.920 MHz rolling code-mottagare (kod: ”RX STAR”, se kapitel 1A – 13A).

- Uttagbart minne (kod: ”MEMO”) som innehåller upp till 180 memoriserade radiokoder (se kapitel 1A – 13A).

- 6 signallysdioder (se kapitel 1A – 9).

- Förberedd för anslutning av 12 VDC-kort för styrning av elektriskt lås max. 15 W(extra tillbehör) (se kapitel 12D).

- Förberedd för anslutning av batteriladdningskort och batterier 24 VDC upp till 7 Ah (extra tillbehör) (se kapitel 12E).

- Förberedd för anslutning av 230 VAC-kort för styrning av grindbelysning, max. 500 W (extra tillbehör) (se kapitel 12F)

- Anpassningsbar dämpning av öppnings- och stängningshastighet med hjälp av den avancerade programmeringsproceduren.

- Kontrollenheten ”Star M 224” har en ”backjump” (en impuls till motorn vid slutet på varje öppnings- och stängningsrörelse som frisläpper mekanismen för att underlätta manuell öppning och stängning).

- Inbyggd styrning av blinkande varningslampa (se kapitel 12A).

- Anpassningsbar öppning för fotgängare med hjälp av särskild programmeringsprocedur (se kapitel 7).

- Inställning av fördröjning i stängning mellan de båda grindbladen från 0 till 15 s. med hjälp av justeringsvred (se kapitel 4B).

- Inställning av paus före automatisk återstängning från 0 till 90 s. med hjälp av justeringsvred (se kapitel 4B).

- Inställning av känslighet för automatstopp vid hinder från 0,1 till 3 s. med hjälp av justeringsvred (se kapitel 4B).

- Inställning av effekt/hastighet från 50 % till 100 % med hjälp av justeringsvred (se kapitel 4B).

- Ingång för styrning via kabel av start, stopp och öppning för fotgängare.

- Dubbla ingångar för säkerhetsskydd: stängning (kontakt 16) och öppning och stängning (kontakt 17).

- Ingång för varningsljus som signalerar grindbladens läge (se kapitel 12C).

### 1D – Teknisk data

| Matningsspänning kontrollenhet | 230 VAC |
| --- | --- |
| Motorutgång | 24 VDC (max 60 W per motor) |
| Primär transformator | 230 VAC |
| Sekundär transformator 1 | 12 VDC |
| Sekundär transformator 2 | 24 VDC |
| Transformatoreffekt | 150 VA |
| Fotocellsutgång | 12 VDC, max 15 W, säkringsskyddad |
| Utgång för blinkande varningslampa (kontakt 8, 9) | 24 VDC, max 15 W, säkringsskyddad |
| Utgång för varningsljus som signalerar grindöppning (kontakt 18, 20) | 12 VDC, max 3 W, säkringsskyddad |
| Temperaturområde | -20° till +55° |

### 1E – Förinställd funktionalitet

Om proceduren för standardprogrammering används (se kapitel 6B), och inga ändringar görs på justeringsvreden (se kapitel 4B) eller DIP-switcharna (se kapitel 4A), kommer kontrollenheten att fungera enligt följande:

Om säkerhetsskydd för stängning är inkopplat till ”PHO1” (kontakt 16) kan stängning påverkas, rörelsen inverteras.

Om säkerhetsskydd för öppning är inkopplat till ”PHO2” (kontakt 17) kan både stängning och öppning påverkas, rörelsen fortsätter när sensorn inaktiveras (funktionen ställs in med DIP4 ”Pho2”).

Styrning av ändlägesswitchar (kontakt 3, 4, 5, 6, 7) är aktiverad endast om sådana finns anslutna. Om inga switchar är anslutna ska kontakterna lämnas fria.

Paus innan automatisk återstängning är inställd till 45 s.

Enheten är inställd på snabbt manöverläge (ställs om med DIP1 ”Mode”).

Öppning för fotgängare kan styras både via kabel och fjärrstyrning (om fjärrkontrollen har programmerats enligt kapitel 3B), full öppning av grindbladet aktiveras av MOT1 (kontakt 24, 25).

Dämpning av öppnings- och stängningshastighet är satt till de sista 15% av rörelsen.

# 2 – Elektriska anslutningar

### 2A – Kabeldimensioner

Grindmotorn ska matas (via externt uttag på säkringsbox) med en kabel som är minst 3 x 1,5 mm2. Om avståndet mellan motorn och jordningsanordningen överstiger 30 m är det nödvändigt att placera en urladdningsanordning nära motorenheten.

Lågspänningskablarna ska vara minst 0,25 mm2.

Använd skärmade kablar om avståndet mellan motorn och jordningsanordningen överstiger 30 m. Om avståndet är ännu större behöver kabeldimensionen ökas för att undvika spänningsfall.

Skarvning av kablar i nedgrävda lådor eller inuti rör rekommenderas ej.

Använd RG58-kabel för anslutning av externa antenner (kan levereras inklusive matningskabel som extra utrustning).

### 2B - Kopplingsschema

| Antenn se kapitel 12B | Antennsignal |
| --- | --- |
|  | Antennjord |
| Ändlägen se not nedan | Ändläge Öppning Motor 1 |
|  | Ändläge Stängning Motor 1 |
|  | 0 för ändlägeskontakterna 3, 4, 6, 7 |
|  | Ändläge Öppning Motor 2 |
|  | Ändläge Stängning Motor 2 |
| Blinkande lampa se kapitel 12A | - Blinkande lampa (0 V) |
|  | + Blinkande lampa (+24 VDC max 15 W) |
| Elektriskt lås se kapitel 12D | Kontroll elektriskt lås |
|  | – Elektriskt lås |
| Kommandon se kapitel 10 | Start |
|  | 0 för kontakterna 12, 14, 15 |
|  | Stopp |
|  | Öppning Fotgängare |
| Fotoceller och varningsljus se kapitel 11-12C | Säkerhetsskydd stängning |
|  | Säkerhetsskydd öppning |
|  | 0 för kontakterna 19, 20 |
|  | + Fotoceller (12 VDC) |
|  | + Varningsljus (12 VDC, max 3 W) |

### OBSERVERA:

Anslutningskontakterna på kontrollenheten måste hållas rena och spänningsfria.

Om ändlägeskontakterna inte används ska de INTE byglas (kontakterna 3, 4, 6, 7 fria). Kontrollenheten aktiverar endast dessa kontakter om det finns utrustning ansluten.

Om ingen utrustning ansluts till ingångarna ”PHO1” (kontakt 16), ”PHO2” (kontakt 17) och/eller ”STOP” (kontakt 14) ska dessa byglas (levereras byglade).

Om utrustning ska anslutas till ingångarna ”PHO1” (kontakt 16), ”PHO2” (kontakt 17) och/eller ”STOP” (kontakt 14) tas byglingen bort.

Om de båda grindbladen stängs mot varandra omlott, är det viktigt att ”MOT1” (kontakt 24, 25) är den som först startar vid öppning. Fördröjningen mellan första och andra grindbladet regleras sedan med justeringsvredet ”DEL” (se kapitel 4B).

Om endast en motor används ska den anslutas till ”MOT1” (kontakt 24, 25) och justeringsvredet ”DEL” ska stå i minsta läget.

Om extra utrustning ansluts till ingångarna som normalt är stängda ”PHO1” (kontakt 16), ”PHO2” (kontakt 17) och ”STOP” (kontakt 14) ska dessa seriekopplas (se kapitel 10C, 11A, 11B).

Om en extern antenn ansluts ska kabeln som sitter i kontakt 1 kopplas ur.

# 3 – Programmering av fjärrkontroller

### 3A – Programmera knapp för aktivering av automatik (startknapp)

- Spänningssätt kontrollenheten och sätt DIP-switch 8 (Radio) till ON.

- Tryck in knappen RADIO och håll den intryckt i 2 sekunder.
Den röda lysdioden tänds.

- Sänd en signal till kontrollenheten genom att trycka in önskad knapp för aktivering av automatik (startknapp) på fjärrkontrollen.
Under sändningen blinkar först den röda lysdioden. Den övergår till fast ljus när koden har memorerats.

- Upprepa samma memoreringsprocedur för önskad startknapp på alla fjärrkontroller.

- När alla sändare har programmerats tryck ner knappen RADIO på kontrollenheten igen för att gå ur den här programmeringsproceduren.
Den röda lysdioden släcks.
Programmeringen avslutas annars automatiskt och den röda lysdioden släcks efter 10 sekunder.

### 3B – Programmera knapp för aktivering av öppning för fotgängare

- Spänningssätt motorn och sätt DIP-switch 8 (Radio) till OFF.

- Tryck in knappen RADIO och håll den intryckt i 2 sekunder.
Den röda lysdioden tänds.

- Sänd en signal från fjärrkontrollen till kontrollenheten genom att trycka in önskad knapp för aktivering av öppning för fotgängare. Välj annan knapp än startknappen, annars försvinner den redan inprogrammerade startfunktionen.
Under sändningen blinkar först den röda lysdioden. Den övergår till fast ljus när koden har memorerats.

- Upprepa samma memoreringsprocedur för önskad startknapp på alla fjärrkontroller.

- När alla sändare har programmerats tryck ner knappen RADIO på kontrollenheten igen för att gå ur programmeringsproceduren.
Den röda lysdioden släcks. Programmeringen avslutas annars automatiskt och den röda lysdioden släcks efter 10 sekunder.

### 3C – Radera alla koder

I den här proceduren kan installatören radera alla koder för fjärrkontroller som programmerats in i minnet.

- Tryck in knappen RADIO och håll den intryckt i 3 sekunder.
Den röda lysdioden börjar blinka snabbt.

- Inom 6 sekunder, tryck in knappen RADIO igen för att bekräfta raderingen.
Efter att raderingen är klar börjar lysdioden att blinka ännu snabbare som bekräftelse.

# 4 – Inställning av kontrolleneten

### 4A – Inställning av DIP-switchar

Observera att om DIP 1 ”Mode” ändras måste all programmering göras om.

| DIP | Beskrivning | Status | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mode | ON | Snabb manöverhastighet |
|  |  | OFF | Långsam manöverhastighet |
| 2 | Step | ON | Öppna-Stopp-Stäng-Stopp (steg-för-steg) |
|  |  | OFF | Öppna-Paus-Stäng (endast öppningskommando accepteras) |
| 3 | Auto | ON | Automatisk återstängning - PÅ |
|  |  | OFF | Automatisk återstängning - AV |
| 4 | Pho2 | ON | Stopp – fortsätt öppna när fotocellen blir fri (PHO2 fotocellsfunktion) |
|  |  | OFF | Stopp – stängningsrörelse i 2 s. under öppning (PHO2 blockeringsfunktion) |
| 5 | Lamp | ON | Blinkande ljus |
|  |  | OFF | Fast ljus |
| 6 | Strike | ON | Låstillslag/frånslag vid stängning/öppning - PÅ |
|  |  | OFF | Låstillslag/frånslag vid stängning/öppning - AV |
| 7 | Fast | ON | Snabb stängning - PÅ |
|  |  | OFF | Snabb stängning - AV |
| 8 | Radio | ON | Programmering av startknapp (se kapitel 3A) |
|  |  | OFF | Programmering av knapp för öppning för fotgängare (se kapitel 3B) |

### 4B – Inställning av justeringsvreden

Ändrad inställning på justeringsvredet ”Power” innebär att inlärningsproceduren måste upprepas från punkt 2 RESET, eftersom tiden för rörelsemanöver ändras. Dämpningen av hastighet är automatiskt satt till de sista 15% av rörelsemanövern.

| Stängningsfördröjning mellan grindbladen (Delay) Fördröjning kan sättas till 0-15 s. |  |
| --- | --- |
| Paustid (Pause) Paus innan automatisk återstängning kan sättas till 0-90 s. . |  |
| Känslighet vid hinder (Obstacle) Tidsfördröjning för stopp vid hinder kan sättas till 0,1-3 s. Ju kortare fördröjning desto fortare stoppas automatiken om ett grindblad stöter mot ett hinder. |  |
| Effekt / Hastighet (Power) Motoreffekten kan sättas till 50%-100%. Denna parameter påverkar även manöverhastigheten. |  |

# 5 – Beskrivning av DIP-switchar

### 5A – DIP-switch 1 – Mode

Om DIP-switch ”Mode” sätts till ”ON” ställs kontrollenheten in på långsam manöverhastighet. Detta är särskilt lämpligt för grindblad som är mer än 2 m långa.

Om DIP-switch ”Mode” sätts till OFF ställs kontrollenheten in på snabb manöverhastighet. Det är då viktigt att kontrollera att grindbladen inte slår för hårt mot det mekaniska stoppet, för att undvika skador på grinden och automationsmekanismen.

### 5B – DIP-switch 2 – Step

Om DIP-switch ”Step” sätts till ”ON” aktiveras steg-för-steg-funktionen. Vid varje signal som tas emot (via kabel eller fjärrkontroll) utför grindmotorn ett kommando. Om grinden är stoppad startas grindrörelse. Om grinden är i rörelse stoppas den.

Om DIP-switch ”Step” sätts till ”OFF” aktiveras funktionen öppna-stopp-stäng-stopp. Signaler som tas emot (via kabel eller fjärrkontroll) är öppningskommandon. Om grinden är stängd öppnas den. Om grinden är öppen utförs öppningsrörelsen från noll igen efter paustiden. Om grinden håller på att öppnas fortsätter öppningen, om den håller på att stängas öppnas den på nytt.

### 5C – DIP-switch 3 – Auto

Om DIP-switch ”Auto” sätts till ON aktiveras den automatiska återstängningsfunktionen. Grindbladen stängs automatiskt efter tiden som ställts in med justeringsvredet ”Pause” (se kapitel 4B).

Om DIP-switch ”Auto” sätts till OFF inaktiveras den automatiska återstängningsfunktionen. För att stänga grindbladen måste man alltså ge ett startkommando (via kabel eller med fjärrkontrollen).

### 5D – DIP-switch 4 – Pho2 (se även kapitel 11B)

Om DIP-switch ”Pho2” sätts till ON ingriper säkerhetsskyddet så att grindrörelsen stoppas både under öppning och stängning. Rörelsen fortsätter när skyddsanordningen signalerar fri (typisk fotocellfunktion).

Om DIP-switch ”Pho2” sätts till OFF ingriper säkerhetsskyddet så att grindrörelsen under öppning inverteras under 2 s. och stoppas. För att fortsätta rörelsen och stänga grindbladen måste ett startkommando ges via kabel eller med fjärrkontrollen (typisk blockeringsfunktion). Med den här inställningen ingriper säkerhetsskyddet endast under öppning.

### 5E – DIP-switch 5 – Lamp

Om DIP-switch ”Lamp” sätts till ON blir matningsspänningen till varningslampan (kontakt 8, 9) intermittent och lampan blinkar.

Om DIP-switch ”Lamp” sätts till OFF blir matningsspänningen konstant och lampan lyser med fast ljus.

### 5F –DIP-switch 6 – Strike

Om DIP-switch ”Strike” sätts till ON aktiveras elektriskt till/frånslag av elektriskt lås om sådant finns installerat (se kapitel 12D) före öppningsrörelse respektive efter stängningsrörelse.

Om DIP-switch ”Strike” sätts till OFF inaktiveras till/frånslag av elektriskt lås.

### 5G – DIP-switch 7 – Fast

Om DIP-switch ”Fast” sätts till ON aktiveras snabb återstängning, det vill säga grinden stängs så fort fotocellerna som kopplats in till ”PHO1” känner av passage (oberoende av andra inställningar, utan paustid.

Om DIP-switch ”Fast” sätts till OFF inaktiveras snabb återstängning.

### 5H –DIP-switch 8 – Radio

Om DIP-switch ”Radio” sätts till ON kan startknappen på fjärrkontrollen programmeras in (se kapitel 3).

Om DIP-switch ”Radio” sätts till OFF kan knappen som aktiverar öppning för fotgängare programmeras in på fjärrkontrollen.

# 6 – Programmering av grindmanövrering

För att reglera och programmera in manöverrörelsen är det först nödvändigt att gå igenom antingen standardproceduren (se kapitel 6B) eller den avancerade proceduren för programmering (se kapitel 6D). Det finns även en extra procedur att gå igenom för att programmera och aktivera funktionen för fotgängare (se kapitel 6E), om så önskas.

För programmering används programmeringsknapparna. Enhetens status visas med den gula lysdioden ”Set”. När programmeringen påbörjas tänds ”Set” och förblir tänd till dess användaren avslutar programmeringsproceduren (genom att trycka in knapparna ”SET” och ”RADIO” samtidigt) och därmed stoppar motorerna.

### 6A – Att tänka på inför programmering

Om elektriska ändlägesswitchar inte finns installerade, eller om man vill förbättra inställningen, kan det bli nödvändigt att trycka in knappen ”SET” för grindblad 1 och ”RADIO” för grindblad 2, under programmeringsproceduren vid slutet av öppnings- och stängningsfaserna (steg 6, 7, 8 vid standardprogrammering och steg 6, 9B, 12B vid avancerad programmering) för att få grindbladen att stanna exakt där man vill att öppning/stängningsrörelsen ska sluta.

Om endast en motor finns installerad måste den vara inkopplad på ”MOT 1” (kontakt 24-25) och stängningsfördröjningen måste vara satt till 0 med justeringsvredet ”Delay”.

OBS: Under programmeringen är alla skyddsanordningar inaktiverade för att installatören ska kunna röra sig fritt inom deras aktionsradie.

### 6B – Standardprogrammering

I den här proceduren ställer installatören in manövertider och motoreffekt för öppning och stängning.

  - Öppna grindbladen halvvägs manuellt.

  - Nollställning: tryck in knappen ”SET” och håll den intryck i 2 sekunder
Den gula statuslysdioden ”Set” börjar blinka.

  - Inom 5 sekunder, tryck in ”SET” igen i 1 sekund.
Gula lysdioden lyser med fast ljus.

  - En liten öppningsrörelse utförs med låg hastighet. (Om motorerna går i fel riktning, byt faserna och eventuella ändlägesswitchar.)

  - Det första grindbladet stängs och sedan det andra, antingen mot en mekanisk stoppanordning eller enligt ändlägesswitch. Stängning klar.

  - Hel öppningsrörelse utförs fram till mekaniskt stopp eller enligt ändlägesswitch. Öppning klar.

  - Hel stängningsrörelse utförs fram till mekaniskt stopp eller enligt ändlägesswitch. Stängning klar.

  - Programmeringsproceduren är slutförd.

### 6C – Varningar inför driftstart

Efter genomförd programmeringsprocedur kontrollera att:

Motorerna stängs av några sekunder efter att programmeringen slutförts.

Kontrollenheten svarar på kommandon via kabel: ”START” (kontakt 12), öppning för fotgängare ”PED” (kontakt 15) och ”STOP” (kontakt 14).

Kontrollenheten svarar på kommandon från fjärrkontrollen.

Säkerhetsskydd anslutna till ”PHO1” (kontakt 16) ingriper under stängning och förhindrar stängning när grinden är öppen.

Säkerhetsskydd anslutna till ”PHO2” (kontakt 17) ingriper under öppning och förhindrar öppning när grinden är stängd. Om DIP-switch ”Pho2” är satt till ON kontrollera att säkerhetsfunktionen ingriper även under stängning och att stängning förhindras när grinden är öppen.

### 6D – Avancerad programmering

I den här proceduren kan installatören även ställa in en dämpning av hastigheten under öppning och stängning. Tidpunkt för hastighetsdämpning kan variera mellan öppning och stängning.

OBS: I steg 7 och 9 menas med grindblad 1 den grindhalva som öppnas först och stängs sist. (ansluten till ”MOT1”, kontakt 24, 25). Med grindblad 2 menas den halva som öppnas sist och stängs först (ansluten till ”MOT2”, kontakt 26, 27).

  - Öppna båda grindbladen halvvägs manuellt.

  - Tryck in knappen ”SET” och håll den intryckt i 2 sekunder
Den gula lysdioden ”Set” börjar blinka.

  - Inom 5 sekunder, tryck in ”SET” igen i 1 sekund.
Gula lysdioden lyser med fast ljus.

  - En liten öppningsrörelse utförs med låg hastighet. (Om motorerna går i fel riktning, byt faserna och eventuella ändlägesswitchar.)

  - Det första grindbladet stängs och sedan det andra, antingen mot en mekanisk stoppanordning eller enligt ändlägesswitch. Stängning klar.

  - Tryck in ”SET” eller en av knapparna på fjärrkontrollen. Kontrollenheten påbörjar öppningsrörelse.

  - Ska grindrörelsen sakta ner under öppning?

| JA: | Ställ in den punkt som grindbladen ska börja sakta in vid genom att då trycka in knappen ”SET” eller knapp 1 på fjärrkontrollen för grindblad 1, och knappen ”RADIO” eller knapp 2 på fjärrkontrollen för grindblad 2. Öppningsrörelsen slutar sedan mot mekaniskt stopp eller vid läge definierat av ändlägesswitchar. |
| --- | --- |
| NEJ: | Öppningsrörelsen slutar mot mekaniskt stopp eller vid läge definierat av ändlägesswitchar. |

  - Tryck in ”SET” eller någon av knapparna på fjärrkontrollen.
Kontrollenheten påbörjar stängningsrörelse.

  - Ska grindrörelsen sakta ner under stängning?

| JA: | Ställ in den punkt som grindbladen ska börja sakta in vid genom att då trycka in knappen ”SET” eller knapp 1 på fjärrkontrollen för grindblad 1, och knappen ”RADIO” eller knapp 2 på fjärrkontrollen för grindblad 2. Öppningsrörelsen slutar sedan mot mekaniskt stopp eller vid läge definierat av ändlägesswitchar. |
| --- | --- |
| NEJ: | Öppningsrörelsen slutar mot mekaniskt stopp eller vid läge definierat av ändlägesswitchar. |

  - Programmeringsproceduren är slutförd. 
Den gula lysdioden slocknar. 
Se kapitel 6c för varningar innan driftstart.

# 7 – Programmering av partiell öppning (för fotgängare)

Funktionen för öppning för fotgängare innebär en partiell öppning (kan även ställas in som fullständig öppning om installatören önskar).

För att kunna använda öppningsfunktionen för fotgängare måste antingen en knapp på fjärrkontrollen programmeras (se kapitel 3B) eller så måste en kabelansluten kontrollenhet kopplas in på kontakt 14-15 (se kapitel 10B).

### 7A – Programmeringsprocedur för partiell öppning

I den här proceduren kan installatören ställa in öppningstiderna vid öppning för fotgängare.

- Öppna båda grindbladen halvvägs manuellt.

- Tryck in knappen ”SET” och håll den intryckt i 2 sekunder
Den gula lysdioden ”Set” börjar blinka.

- Tryck in knappen ”START”.
Gula lysdioden lyser med fast ljus.

- Inom 5 sekunder, tryck in knapp på kabelansluten kommandoenhet, knappen ”START” eller en knapp på fjärrkontrollen.
Öppningsrörelsen påbörjas.

- Tryck in knapp på kabelansluten kontroll, knappen ”START” eller knappen på fjärrkontrollen för att ställa in hur stor öppningen ska vara.
Grinden stannar och återstängs. Programmeringsproceduren är slutförd.

### 7B – Ta bort öppning för fotgängare

I den här proceduren kan installatören radera den definierade partiella öppningen för fotgängare från minnet.

OBS: Om inställningarna för partiell öppning raderas kan öppning för fotgängare endast göras via kabelansluten kommandoenhet, det grindblad som är anslutet till ”MOT1” (kontakt 24, 25) kommer då att öppnas helt.

- Placera grindbladen i stängt läge manuellt.

- Tryck in knappen ”SET” och håll den intryckt i 2 sekunder
Den gula lysdioden ”Set” börjar blinka.

- Tryck in knappen ”START”.

- Gula lysdioden lyser med fast ljus.

- Tryck in ”SET”
Den gula lysdioden börjar blinka snabbt.

Slut på borttagningsproceduren. Den gula lysdioden slocknar.

# 8 – Justeringsvred

### 8A – ”Power” – Motoreffekt/hastighet

Med justeringsvredet ”Power” regleras matningen till motorn under rörelsemanöver och därmed öppnings- och stängningshastigheten. Matningen kan ställas in till mellan 50% och 100% av maxeffekt, vrid medsols för att öka värdet. Om vredet sätts i minimiläge halveras alltså grindhastigheten, i mittläge blir hastigheten 75% och maxläget ger högsta möjliga hastighet.

OBS: Om värdet på ”Power” ändras måste programmeringsproceduren göras om eftersom manövertiderna påverkas och därmed tidpunkt för när hastigheten ska börja dämpas.

### 8B – ”Pause” – Paustid

Med justeringsvredet ”Pause” regleras längden på pausen vid automatisk återstängning (aktiveras med DIP-switch 3, ”Auto”). Pausen kan ställas in mellan 3 och 90 sekunder, vrid medsols för att öka värdet. Om vredet sätts i minimiläge blir pausen 1 sekund, i mittläge ungefär 45 sekunder och i maxläge ungefär 90 sekunder.

### 8C – ”Obstacle” – Detektering av hinder

Med justeringsvredet ”Obstacle” regleras fördröjningen innan motkraft mot automatiken sätts in vid hinder. Den här funktionen är användbar för att komma förbi kritiska punkter under den automatiska öppningen/stängningen, då motorn under kort tid behöver mer ström.

Både fördröjningen och storleken på motkraften ökar när vredet vrids medsols. Fördröjningen kan ställas in till mellan 0,1 till 3 sekunder. Om vredet alltså sätts i minimiläge blir fördröjningen 0,1 sekund, i mittläge ungefär 1,5 sekunder och i maxläge 3 sekunder.

OBS: Miljöfaktorer som systemslitage och kyla kan medföra att ökad strömtillförsel till motorerna krävs vid vissa punkter. En alltför kort fördröjning och hög känslighet kan då automatiken uppfatta som ett hinder.

### 8D – ”Delay” – Stängningsfördröjning mellan grindbladen

Med justeringsvredet ”Delay” regleras tidsfördröjningen för öppnings- och stängningsstart mellan motorerna.

Om vredet är vridet till motsols maxläge är fördröjningen noll och de båda grindbladen öppnas och stängs samtidigt. Om vredet är satt i annat läge blir fördröjningen vid öppning 3 sekunder och vid stängning kan den variera mellan 0-15 sekunder beroende på vredets position.

# 9 – Lysdioder

Lysdioderna visar status för kontrollenheten och för vissa eventuella inkopplade tillbehör.

Vid normal funktion, när motorn är på, om allt är anslutet och fungerar ska de röda lysdioderna ”Photo” och ”Stop” lysa. Om de inte lyser kontrollera de anslutna tillbehören eller byglingarna som ersätter dem.

### 9A – Lysdiodernas indikering

| Photo (röd) | Tänd när ansluten fotocell är inkopplad och fungerar. Släckt när fotocellen inte fungerar. |
| --- | --- |
| Stop (röd) | Tänd när ingången ”STOP” är stängd. Släckt när ingången ”STOP” är öppen. |
| Start (grön) | Tänd när kontakten ”STR” för steg-för-steg-funktion är stängd (betyder att kontrollenheten tar emot signaler). Släckt när kontakten ”STR” är öppen (kontrollenheten tar inte emot signaler). |
| Radio (röd) | Blinkar snabbt en gång vid mottagande av radiosignal på linjen 433 MHz Multipass. Lyser fast vid memorering av radiokod. Blinkar snabbt när motorn sätts på om kodminnet för radiosignal inte fungerar. Blinkar snabbt vid radering av radiokoder. Blinkar sakta vid försök att memorera nya radiokoder när minnet är fullt. Släckt vid normal drift, i väntan på radiokommando från fjärrkontroll. |
| Set (gul) | Blinkar när ”SET” trycks in och indikerar att det går att påbörja standardprogrammering, avancerad programmering eller programmering av partiell öppning. Lyser fast under programmeringsproceduren. Släckt vid normal drift. |
| Error (röd) | Släckt vid normal drift och funktion. Tänd om inte test av säkerhetsskydd inte är OK (se kapitel 11C). Tänd om kontrollenheten inte fungerar normalt (försök med att programmera om enheten). |

# 10 – Kabelanslutna kommandoenheter

### 10A – Anslutning av brytare för startkommando

Till ingången ”START” (kontakt 12, 13) kan man ansluta normalt öppna brytare (till exempel nyckelbrytare) för att styra automatiken. De kan ställas in med DIP-switcharna 2, 3, 7 (se kapitel 4a, 5). I strömbrytarna finns två mikrobrytare som var och en har en kommandofunktion.

OBS: Om kontakten för öppning ”STR” hålls stängd, till exempel med ett tidsrelä eller ett bistabilt relä utförs öppning och automatiken tar inte emot stängningskommandon (varken automatiskt eller via kabel) förrän kontakten öppnas igen (Företagsfunktion).

| Figuren visar till vilka kontakter en brytare kan anslutas för att starta motorerna. |  |
| --- | --- |
| Startkommandot kan även utföras med parallellkopplade brytare. Om det finns fler än en öppningsbrytare, måste de parallellkopplas. |  |

### 10B – Anslutning av brytare för fotgängare (partiell öppning)

Öppningsfunktionen för fotgängare innebär en partiell öppning (eller hel öppning beroende på inställning) av det grindblad som är anslutet till ”MOT1” kontakt 24, 25).

För att anpassa fotgängarfunktionen ska den särskilda programmeringsproceduren utföras (se kapitel 7).

Öppning för fotgängare kan beordras via inprogrammerad knapp på fjärrkontrollen (se kapitel 3B) och/eller via kabel genom att ansluta normalt öppna strömbrytare till ingången ”PED” (kontakt 13, 15).

| Figuren visar till vilka kontakter en brytare kan anslutas för öppning för fotgängare. |  |
| --- | --- |
| Om det finns fler än en brytare för partiell öppning, måste de parallellkopplas. |  |

### 10C – Anslutning av brytare för stoppkommando

Till ingången ”STOP” (kontakt 13, 14) kan normalt stängda strömbrytare anslutas för att kunna stoppa alla funktioner på en gång. För att återgå till normal drift måste stopp inaktiveras.

| Figuren visar till vilka kontakter en brytare (stoppknapp) kan anslutas. |  |
| --- | --- |
| Om det finns fler än en brytare för stopp, måste de parallellkopplas. |  |

# 11 – Säkerhetsskydd

### 11A – Säkerhetsskydd för stängning

Normalt stängda brytaranordningar (till exempel fotoceller eller sensorer med mikrobrytare) kan kopplas in till ingången ”PHO1” (kontakt 16, 18). De inverkar enligt följande:

Under stängning inverteras grindrörelsen omedelbart.

Under öppning påverkas inte grindfunktionen.

När grinden är stängd påverkas inte grindfunktionen.

När grinden är öppen blockeras stängningskommandon.

Om fler anordningar kopplas till ”PHO1” måste de seriekopplas.

| Om fler än ett fotocellspar kopplas in ska sändare och mottagare alterneras. |  |
| --- | --- |

### 11B – Säkerhetsskydd för öppning

Normalt stängda brytaranordningar kan kopplas in till ingången ”PHO2” (kontakt 17, 18). De inverkar beroende på hur DIP-switch 4 är satt, enligt följande:

| DIP 4 satt till ON (inbyggd fotocell): | Under stängning fortsätter rörelsen så snart fotocellen blir fri och inaktiveras. Under öppning fortsätter rörelsen så snart fotocellen blir fri. När fotocellen aktiveras blockeras öppningskommandon. När fotocellen inaktiveras blockeras stängningskommandon. |
| --- | --- |
| DIP 4 satt till OFF (skyddsfunktion under öppning): | Stängning påverkas inte. Under öppning inverteras rörelsen genast under 2 sekunder när sensorn aktiveras. När sensorn aktiveras blockeras öppningskommandon. När sensorn inaktiveras påverkas inte automatiken. |

OBS: Om fler skyddsanordningar kopplas till ”PHO2” måste de seriekopplas.

Om fler än ett par fotoceller kopplas in ska sändare och mottagare alterneras.

### 11C – Autotest för säkerhetsskydd

Kontrollenheten är utrustad med ett automatiskt självtest för säkerhetsskydd som är anslutna till ingångarna ”PHO1” och ”PHO2”.

Testet består av avstängning av sändaren och kontroll av att motsvarande mottagarkontakt öppnas innan en manöver utförs.

OBS: Aktivering av självtestet för säkerhetsskydd utan att korrekt anslutna fotoceller finns medför att systemet inte fungerar.

För att använda självtest, gör följande:

Koppla fotocellens positiva matning till ”+TX” (kontakt 20) istället för till ”+VA” (kontakt 19).

Aktivera test:

- Tryck in knappen RADIO i 2 sekunder. 
Den röda lysdioden ”Radio” tänds.

- Tryck in knappen SET.
Den gula lysdioden ”Set” tänds och lyser fast.

- Tryck in knappen RADIO.
Den gula och den röda lysdioden släcks som tecken på att funktionen är aktiv.

Inaktivera test:

- Tryck in knappen RADIO i 2 sekunder. 
Den gula lysdioden ”Set” och den röda lysdioden ”Radio” tänds.

- Tryck in knappen START.
Den gula lysdioden ”Set” slocknar.

- Tryck in knappen RADIO.
Den röda lysdioden släcks som tecken på att funktionen är inte är aktiv.

För att veta om självtestet är aktiverat eller inte ska knappen RADIO tryckas in i 2 sekunder; om endast den röda lysdioder ”Radio” tänds är testet INTE aktiverat, om även den gula lysdioden ”Set” tänds är självtestet aktiverat.

# 12 – Andra tillbehör som kan anslutas

### 12A – Blinkande varningsljus

Varningsljus kan anslutas till ingången ”LAMP” (kontakt 8, 9). Varningsljuset tänds en sekund före varje grindmanöver.

Om DIP-switch 5 ”Lamp” är satt i läge ON blir matningen till lampan intermittent. En vanlig lampa kan alltså användas för blinkande ljus. Om DIP-switch 5 ”Lamp” däremot är satt i läge OFF blir spänningen kontinuerlig och för blinkande ljus behövs då en lampa med inbyggd oscillerande enhet.

OBS: Lampan måste vara 24 VDC och effekten inte mer än 15 W.

### 12B – Antenn

Antenn för mottagning av radiosignal från fjärrkontroll kan anslutas till ingång ”ANT” (kontakt 1, 2). Vid leverens finns antennkabel redan ansluten till kontrollenheten. I vissa miljöer kan en extern antenn behövas för att öka räckvidden för fjärrkontroll.

OBS: Om externa antenner ansluts måste den befintliga antennkabeln kopplas ur för att inte begränsa räckvidden.

### 12C – Varningsljus för öppen grind

Om inte självtest för säkerhetsskydd används (se kapitel 11C) på ingången ”+TX” (kontakt 20) kan en varningslampa anslutas som signalerar enligt följande:

När grinden är stängd är lampan släckt.

När grinden är öppen lyser lampan med fast sken.

Under öppning blinkar lampan.

Under stängning blinkar lampan snabbt.

OBS: Varningslampan måste vara 12 VDC och effekten inte mer än 3 W.

### 12D – Elektriskt lås (extra kort)

Med ett extra kort (kod ”Selc 12”) kan ett elektriskt lås, max. 15 W, styras. Om låset är 12 VDC kan kortet mata låset direkt (se instruktionsbok för ”Selc12”), om lampan däremot matas med 24 VDC måste extern matningskälla ordnas.

OBS: Om ett elektriskt lås ansluts kan det bli nödvändigt att ta DIP-switch 6 ”Strike” till ON, för att få ett elektriskt tillslag när öppningsrörelsen påbörjas och när stängningsrörelsen avslutas för att få låset att öppnas respektive låsas.

### 12E – Batterier för reservmatning (extra kort)

Med ett extra batteriladdningskort (kod ”Bat k2”) kan två seriekopplade reservbatterier 12 VDC (eller ett batteri 24 VDC) anslutas, max. 7 Ah.

OBS: Antalet öppnings-stängningscykler som kan utföras utan strömförsörjning med reservbatterier beror naturligtvis på motorernas effekt och batteriernas Ah.

### 12F – Grindbelysning (extra kort)

Med ett extra kort (kod ”Selc 12”) kan 230 VAC-belysning, max. 500 W, av grinden regleras. Kontakten på kortet är fri och ansluten belysning kan ställas in på att tändas 0-120 sekunder före grindmanöver.

# 13 – Inbyggda kortmoduler

### 13A – Modulen ”MEMO”

Den inbyggda ”MEMO”-modulen är minneskortet som lagrar koder för fjärrsändarna (se kapitel 3A och/eller 3B).

### 13B – Modulen ”RX STAR”

Den inbyggda modulen ”RX STAR” används för mottagning av fjärrsändarfrekvenser (på 433,920 MHz). Den innehåller dock inte fjärrkontrollkoderna.

# 14 – Problem och lösningar

### 14A – Automatiken startar inte

Kontrollera att det finns spänning i kontakterna på den externa säkringsboxen.

Kontrollera säkringarna. (se kapitel 1A).

Om kontakten ”STOP” är öppen (röda lysdioden ”Stop” är släckt), kontrollera eventuella inkopplade stoppströmbrytare (kontakt 14). Om inga stoppströmbrytare finns, bygla ingången med kontakt 14.

### 14B – Automatiken utför endast öppningsrörelse

Fotocellen är skymd (röd lysdiod ”Photo” är släckt); kontrollera att fotocellernas placering och aktionsradie är korrekt.

Fotocell saknas (röd lysdiod ”Photo” är släckt); om fotocell inte är ansluten till kontakt 16, bygla kontakten.

På ingången ”START” (kontakt 12) finns en normalt stängd brytare ansluten eller en brytare som är trasig (grön lysdiod ”Start” lyser kontinuerligt).

### 14C – Automatiken fungerar endast via kabel

Fjärrkontrollen har inte programmerats på korrekt sätt (se kapitel 3).

Batterierna i fjärrkontrollen är urladdade. Byt batterier.

### 14D – Automatiken stänger grinden utan kommando

DIP-switchen ”Auto” för automatisk återstängning är satt till ON. Sätt till OFF (se kapitel 4A).

DIP-switchen ”Fast” för snabb återstängning är satt till ON. Sätt till OFF (se kapitel 4A).

### 14E – Automatiken startar men halvvägs byter rörelsen riktning

Känsligheten vid detektering av hinder är för lågt satt. Öka värdet på justeringsvredet ”Obstacle” (se kapitel 4B).

Kontrollera att motorerna slås av några få sekunder efter avslutad stängning vid programmering. Sänk eventuellt värdet på ”Obstacle” (se kapitel 4B) och gör om programmeringsproceduren.

### 14F – Automatiken startar men stannar vid en viss punkt under rörelsen

Motoreffekten räcker inte till. Sätt justeringsvredet ”Power” till max. effekt och programmera om.

Gör en avancerad programmering (se kapitel 5D) och reglera hastighetsdämpningarna till minimum (eller ta bort dem helt).

### 14G – Fjärrkontrollen har liten räckvidd

En extern antenn har anslutits men antennkabeln har inte kopplats ur från kontrollenheten. Koppla ur antennkabeln.

Batterierna i fjärrkontrollen håller på att laddas ur. Prova att byta batterier.

Problemet beror på yttre störningar.

### 14H – Grindbladen stängs inte ordentligt

Öka värdet på justeringsvredet ”Obstacle” för att få grindbladen att tryckas hårdare mot det mekaniska grindstoppet, programmera sedan om.

### 14I – Manuell manöver är alltför trög

Mekanismen är alltför hårt blockerad i stängningsläge. Sänk värdet på justeringsvredet ”Obstacle” och programmera om kontrollenheten.

14H – Den röda lysdioden ”Error” tänds och kontrollenheten tar inte emot input

Utför en programmeringsprocedur (se kapitel 6B eller 6 D). Försök sedan igen.

# Text boxes

Lysdioder för statussignaler

Programmeringsknappar

Dip-switchar för funktionsinställningar

Justeringsvred

Reservsäkringar

Säkring 2A för tillbehör

”RX Star” Radiomottagarmodul 433.920 MHz

”MEMO” uttagbart minne

Yttre säkringsbox för anslutning av matningsspänning

Nätsäkring 3,15A